• 是一款专业防爆LED头灯，可带于头盔、安全帽上，也非常适合徒步旅行、露营、探洞等户外活动 • 筒身采用ABS树脂，结实耐用、防化学腐蚀。后部专门的电池盒，可别于腰间减轻头部承重 • 两种照明模式：三颗LED灯泡，低亮度照射近距离照射大范围；一颗卤素大灯照射远距离，穿透烟雾和灰尘 • 电筒灯头可上下90度转动，照射到任意方位 • 带有橡胶皮带可调节，额头位置有软垫感觉舒适。后部有电池盒 • 获得专利的压力自动平衡阀，使灯头部危险气体容易排除且不进水，O型密封圈使水无法进入电筒内部 • 开关方式：手播式开关可以调节高低亮度位置

| 派力肯#2660电筒 参数表 |
| --- |
| 灯泡 类型 | 光通量 （流明） | 功率 （瓦特） | 电池 类型 | 续航时间 （小时） | 筒身长度 （厘米） | 重量含电池/不含 （公斤） |
| 卤素高亮 LED低亮 | 44高亮 9低亮 | 5.76高亮 0.54低亮 | 4节1号 （不含） | 15高亮 400低亮 | 6.7 | 0.92 / 0.32 |
| 电筒 是否可充电 | 光照度 （勒克司） | 电压 （伏特） | 充电电池 类型 | 充电时间 （小时） | 防水 级别 | 专业 防爆 |
| 否 | 5500高亮 640低亮 | 6 | / | / | 普通防水 | 是 |
| 颜色 |
| 认证 |
| ll 3 G EEx nL llC T3X Certificate: TRL Report# XU1006/4804 |
| 型号 说明 #2660 派力肯 HeadsUp Lite™ 2660 头灯 #2664 派力肯 HeadsUp Lite™ 2660 头灯灯泡 |