# 设计原理

本设备为2013年最新科技产品，使用最新图像传感技术，实现远距离观察、拍摄、取证功能。

本产品利用远距离望远镜头观察目标，由后端数码成像模块处理数据，以平板电脑或智能手机作为显示器。

本设备是在普通望远镜基础上，采用全新设计理念开发出来的一款新产品。实现超大倍率光学变焦，数码端通过加密信号发射视频流，信号所覆盖范围内的所有手机、平板电脑。

设备特点

- 集取证、观察、拍照功能为一体，使用轻便。

- 一机工作，可多达2-15个观看设备同时在线分享画面和视频。（例如手机、平板）

- 清晰识别1000米外人脸、3000米外活动、800米外车牌。

- 配备“专业手动微调稳像器”，确保在跟踪目标和拍摄时画面清晰不抖动。

- 25-75倍光学变焦，6倍数码变焦，在300ppi的液晶屏下实现最高450倍的放大效果。

- 使用7寸专业HD大屏幕显示器观察，直观清晰。

- 通过网络传输图像。

- 内置电池，也可外接电源，打开开关即可使用，无需任何额外连接。

# 适用领域

远距离监控活动现场，拍录资料作为证据。

远距离看护林场、油田，预防灾害发生。

远距离看护水库牧场，对盗捕盗猎者取证。

# 主要参数

物镜：                  80mmED镀膜镜头

焦距：                  450毫米

倍率:                25×-75×

视场范围：            42ft/1000yds - 10ft/1000yds

视场角：          1.6°——0.8°

最大分辨率：      2592 x 1944 ( 5,038,848 像素)

视频解析度：       640x480@30fps；1280x960@20fps；2592x1944@15fps

数码变焦：       6x

对焦方式            实时自动对焦/手动调焦

白平衡                自动白平衡/自动增益

录像功能：           有

录像格式：           AVI / VGA

视频输出模式：     USB模式、无线模式

频率范围             2.4000--2.4835GHz

支持终端数：     2-15个

接收范围：       50米

设备接口：           MicroUSB接口

显示屏尺寸：         7寸 显示屏分辨率: 1280x800

系统要求：	     Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 (32 & 64 bit)，MAC OS X （无线工作模式）

电源：           可充电锂电池（3.7V 1900毫安）；DC 5V USB供电；DC 5V 1.5A适配器

稳像系统：       手控微调稳像器，防跌落，微调控制可使500米之外画面随意移动5cm。

外包装箱：       承重70公斤以上的硬质包装箱